## Slide 1
危害通識
B1基本概念

## Slide 2: 本教材中所有投影片內容(含文字檔及圖檔)著作權皆屬於本部所有。 一、種子師資：對任一單張投影片之教材須完整擷取進行授課，不得將任一單張投影片內容任意進行修改及編輯。 二、作為一般授課使用之參考資料時需標註引用出處。
教材使用注意事項

## Slide 3: 內 容
壹、前言
貳、我國化學品危害通識制度之發展
參、危害通識的目的
肆、什麼是危害性化學品(危害物)
伍、危害性化學品標示及通識規則

## Slide 4
鑑於聯合國對於化學品之標示規定，我國安衛法第7條即規定：雇主對危險物及有害物應予標
示，並註明必要安全衛生注意事項。勞委會繼之於81年發布「危險物及有害物通識規則」。
但因為有些國家對於化學品之分類及標示，仍未依照聯合國之規定執行，後經聯合國多年與各國協調，終於在2002年協調成功，隨即發布化學品全球調和制度(Global Harmonized System，GHS)，並希望全球各國能於2008年底前實施。
壹、前言

## Slide 5
我國也因此修訂了CNS6864「危險物運輸標示」
(仍延用9大類，只交通運輸業適用)，及依Global Harmonized System紫皮書之規範新訂定了CNS15030「化學品分類及標示系列標準」，將化學品分為3大類共27種，其中工作場所列管之物質有2大類(物理性危害及健康危害)26種，另外環境危害有1類1種。
勞委會繼之於96年10月19日新訂定了「危險物與有害物標示及通識規則」，勞動部更於103年7月3日將之修訂更名為「危害性化學品標示及通識規則」。

## Slide 6
63.04.16 勞工安全衛生法公布施行
80.05.17 修正勞工安全衛生法，增加第7條
危害通識制度之法源
81.12.28 訂定危險物及有害物通識規則
88.06.29 修正通識規則，將MSDS改成16項
96.10.19 訂定危險物與有害物標示及通識規
則(符合GHS制度之初步規範)
97.12.31 配合聯合國與APEC決議於2008年底
，開始實施GHS制度
103.7.3 施行危害性化學品標示及通識規則
貳、我國化學品危害通識制度之發展

## Slide 7
1.是危害的認知：
讓勞工認知工作場所潛在的危害。
2.是勞工知的權利：
勞工對在工作場所中所接觸的物質，有知道其
危害的權利。
3.可降低危害：
使雇主與勞工達成共識，進而降低危害。
參、危害通識的目的

## Slide 8: 肆、什麼是危害性化學品(危害物)
危害物
危險物
有害物
何謂危險物？
何謂有害物？
可能導致燃燒及爆炸危害之物質
可能引起中毒或對健康造成危害之物質
勞委會-列管之危險物及有害物
環保署-列管之毒性化學物質(4類305種)
交通部-列管之危險物品(9大類)

## Slide 9: 伍、危害性化學品標示及通識規則
第一章 總則
第二章 標示
第三章 安全資料表、清單、揭示及通識措施
第四章 附則

## Slide 10
(1)製作危害物質清單。
(2)提供安全資料表(SDS)。
(3)於容器上標示(危害圖式＋內容)。
(4)對員工施以危害通識教育訓練(3 hrs)。
(5)訂定危害通識計畫書。
雇主應辦理之5項主要工作項目：

## Slide 11
第一章 工作場所危害性化學品(共26種)
物理性危害(16種) | 健康危害(10種)
•爆炸物 •易燃氣體 •易燃氣膠 •氧化性氣體 •加壓氣體 •易燃液體 •易燃固體 •自反應物質 •發火性液體 •發火性固體 •自熱物質 •禁水性物質 •氧化性液體 •氧化性固體 •有機過氧化物 •金屬腐蝕物 | •急毒性物質：吞食、皮膚、吸入 •腐蝕/刺激皮膚物質 •嚴重損傷/刺激眼睛物質 •呼吸道或皮膚過敏物質 •生殖細胞致突變性物質 •致癌物質 •生殖毒性物質 •特定標的器官系統毒性物質 －單一暴露 特定標的器官系統毒性物質 －重複暴露 吸入性危害物質

## Slide 12
標示事項：
(1)危害圖式
(2)內容
標示有關規定：
裝有危害性化學品超過1OOml之容器，應依本規則規定之分類及圖式予以標示(無法歸類者得僅標示內容)，所用文字以中文為主，必要時並輔以作業勞工所能瞭解之外文。
小於1OOml者得僅標示名稱、圖式及警示語。
第二章 標示

## Slide 13
危 害 圖 式 類 型 (1)
環境危害物質
健康危害
驚嘆號
骷髏與兩根交叉骨
氣體鋼瓶
腐蝕
炸彈爆炸
圓圈上一團火焰
火焰
爆炸物
自反應物質
有機過氧化物
易燃物質
發火性物質
禁水性物質
有機過氧化物
氧化性氣體
氧化性液體
氧化性固體
金屬腐蝕物
腐蝕／刺激物
質第1級
加壓氣體
急毒性物質第
1〜3級
急毒性物質第
4級
腐蝕／刺激物
質第2級
致癌物質
毒性物質
吸入性危害物
質
水環境之毒性
物質

## Slide 14
危 害 圖 式 類 型 (2)
物理性危害(5種)：
健康危害(4種)：
環境危害(1種)：

## Slide 15
圖示之形狀及大小
1.直立45度角之正方
形。
2.大小需能辨識清楚。
3.圖示圖樣為黑色，背
景為白色，圖式之紅
框應有足夠警示作用
之寬度。
45˚

## Slide 16
圖示之象徵符號
火燄→易燃物
圓圈上一團火燄→氧化性物質
炸彈爆炸→爆炸物
腐蝕手及金屬→腐蝕性物質
鋼瓶→加壓氣體
骷髏頭→毒性物質
驚嘆號→警告(低毒性、低刺激性)
人體→健康危害物質(含致癌物質)
枯樹死魚→環境危害物質

## Slide 17
標示內容
1.名稱：
指物品名稱、慣用名稱或化學名稱。
2.危害成份：
指具有物理性危害或健康危害之所有危害物質成分。
指物質危害的相對程度，含危險、警告兩種，前者用於較嚴重的危害級別，後者用於較輕的危害級別。
3.警示語：

## Slide 18
指應採行之防範措施，如置於陰
涼處、保持容器密封、避免與皮
膚接觸、著用適當之防護具等，
此部分之資訊目前並未標準化，
由廠商自行依物質特性撰寫。
提供使用者能迅速查詢的管道，若廠商經常變更且已提供SDS者，則可不用標示。
6.製造商或供
應商之名稱、
地址及電話：
4.危害警告訊息：
以標準化語句敘述物質之危害性
，如易燃氣體、食入致命等。
5.危害防範措施：

## Slide 19
標示之格式
◎危害圖式、警示語、危害警告訊息依附表一之規定。
◎需標示骷髏頭、腐蝕、呼吸道過敏的健康危害者不用標示驚嘆號。
◎有2種以上危害圖式時，應全部排列出，其排列以辨識清楚為原則，視容器情況得有不同排列方式。
◎警示語有危險及警告2種時，標示危險即可。
◎危害警告訊息要全部都列出來。
①
②
③

## Slide 20
1.名稱：苯(Benzene)
2.危害成分：苯
3.警示語：危險
4.危害警告訊息：
高度易燃液體和蒸氣。 吸入有害。 造成皮膚刺激。 可能致癌。 5.危害防範措施： 緊蓋容器。 置容器於通風良好的地方。 遠離易燃品。 若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療。 勿倒入排水溝。 6.製造商或供應商：(1) 名稱： (2) 地址： (3) 電話：
※更詳細的資料，請參考物質安全資料表
危險

## Slide 21
第三章 安全資料表
安全資料表，SDS
Safety Data Sheet
化學品身份證
化學品說明書

## Slide 22
雇主對含有危害性之化學品，應依規定之內容項目及格式提供勞工安全資料表(以中文為主)。
該化學品為含有2種以上危害成分之混合物時，應依其混合後之危害性，製作安全資料表。
雇主應依實際狀況檢討安全資料表內容之正確性，適時更新，並至少每3年檢討一次。
安全資料表更新之內容、日期、版次等更新紀錄，應保存3年。
主管機關、勞動檢查機構或醫師、緊急應變人員，得要求事業單位提供安全資料表及其保留揭示之資訊
，其不得拒絕。
安全資料表的應注意事項

## Slide 23
安全資料表內容
一、物品與廠商資料
二、危害辨識資料
三、成分辨識資料
四、急救措施
五、滅火措施
六、洩漏處理方法
七、安全處置與儲存方法
八、暴露預防措施
九、物理及化學性質
十、安定性及反應性
十一、毒性資料
十二、生態資料
十三、廢棄處置方法
十四、運送資料
十五、法規資料
十六、其他資料
緊急事故
處理資訊
災害發生
處理方法
如何預防
事故發生
其他可應用
資料

## Slide 24
目的：提供使用者對SDS內容有疑問或緊急事故發生時，能迅速查詢的管道。
一、化學品與廠商資料
物品名稱：
其他名稱：
建議用途及限制使用：
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：
緊急聯絡電話/傳真電話：

## Slide 25
目的：讓使用者能簡要式的了解化學品的危害分類及其效應。
二、危害辨識資料
化學品危害分類：
標示內容：
其他危害：

## Slide 26
目的：讓使用者辨識化學品的名稱及組成成分。
三、成分辨識資料
中英文名稱：
同義名稱：
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：
危害物質成分(成分百分比)：

## Slide 27
目的：當災害發生時能協助急救人員及醫師，對病患應採取之立即性處理措施。
四、急救措施
不同暴露途徑之急救方法：
最重要症狀及危害效應：
對急救人員之防護：
對醫師之提示：

## Slide 28
目的：提供滅火時可使用之材料、程序及可能遭遇之特殊危害，儘可能減少火災造成的損失。
五、滅火措施
適用滅火劑：
滅火時可能遭遇之特殊危害：
特殊滅火程序：
消防人員之特殊防護設備：

## Slide 29
目的：提供當化學品洩漏時之應注意事項，以降低對生命、財產與環境的不良影響與傷害。
六、洩漏處理方法
個人應注意事項：
環境注意事項：
清理方法：

## Slide 30
目的：提供使用者在處置與儲存上的規範或指南，以降低物質潛在的危害。
七、安全處置與儲存方法
處置：
儲存：

## Slide 31
目的：提供使用者應採取的工程控制對策、個人防護設備與措施，以降低暴露的危害，也提供容許濃度等控制參數。
八、暴露預防措施
工程控制：
控制參數： ˙八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度： ˙生物指標：
個人防護設備：
衛生措施：

## Slide 32
目的：協助使用者辨識此物質之物理及化學特性，以作為平常操作與緊急應變時之參考。
九、物理及化學性質
外觀(物質狀態、顏色)： | 氣味：
嗅覺閾值： | 熔點：
pH值： | 沸點/沸點範圍：
易燃性(固體、氣體)： | 閃火點： ℉ ℃ 測試方法：開杯 閉杯
分解溫度： | 
自燃溫度： | 爆炸界限：
蒸氣壓： | 蒸氣密度：
密度： | 溶解度：
辛醇/水分配係數(log Kow)： | 揮發速率：

## Slide 33
目的：提供物質的反應特性資料，以作為勞工或職業安全衛生人員在儲運、操作或棄置化學物質時的參考。
十、安定性及反應性
安定性：
特殊狀況下可能之危害反應：
應避免之狀況：
應避免之物質：
危害分解物：

## Slide 34
目的：提供該化學品的毒性及對健康的可能危害效應，達到警示與事先防範的用意。
十一、毒性資料
暴露途徑：
症狀：
急毒性：
慢毒性或長期毒性：

## Slide 35
目的：提供當物質洩漏至環境中，所造成的環境污染影響資料，可供環保、 廢棄處理人員參考。
十二、生態資料
生態毒性：
持久性及降解性：
生物蓄積性：
土壤中之流動性：
其他不良效應：

## Slide 36
目的：提供緊急應變人員或環保人員，適當處理廢棄物的方法。
十三、廢棄處置方法
廢棄處置方法：

## Slide 37
目的：提供危險物品運輸時，應注意的相關規定。
十四、運送資料
聯合國編號：
聯合國運輸名稱：
運輸危害分類：
包裝類別：
海洋污染物(是/否)：
特殊運送方法及注意事項：

## Slide 38
目的：此欄位是將此物質相關的法規列示出來，提供使用者查詢相關之法規規定。
十五、法規資料
適用法規：

## Slide 39
目的：留下製表者的資料，以提供使用者可諮詢的管道。
十六、其他資料
參考 文獻 |  | 
製表 單位 | 名稱： | 
 | 地址/電話： | 
製表人 | 職稱： | 姓名(簽章)：
製表日期 |  | 
備註 |  | 

## Slide 40: 資料來源
編撰者：台灣職業衛生學會-許逸洋研究員
編修者：長榮大學團隊-李永輝